5.1.  Montážní návod pro stěnové panely

5.1.1. Nosná konstrukce + kotvení

Stěnové panely P-SYSTEMS PS i WS se kotví k nosné konstrukci ocelovými nebo nerezovými šrouby. Množství šroubů, které je nutno použít pro uchycení je stanoveno v oddíle 6 – kotevní prvky.

Nosná konstrukce může být : ocelová, dřevěná, nebo betonová se zvláštní úpravou.

Před montáží je důležité nejprve zjistit rovinatost konstrukce - podpor. V případě že velikost odchylky je větší než max. povolená dle obrázku 5.51 nelze panely na konstrukci namontovat a konstrukci je třeba vyrovnat.

Obr. 5.51

Dmax. = L/300

Minimální šířka podpory je stanovena na 60 mm.

5.1.2. Folie

Panely P-SYSTEMS PS i WS mají standardně ochrannou přepravní folii z  obou stran panelu. Folii z interiérové i exteriérové strany strhneme ještě před osazením panelů. V případě že jsou panely skladovány déle jak 60 dnů, je třeba folii z panelů po uplynutí této doby odstranit.

5.1.3. Řezání panelů

Panely řežeme jen povoleným zařízením mezi které patří :

- Ruční kotoučová pila s SD kotoučem

- ruční kotoučová pila  se speciálním sekacím  kotoučem ( informace u výrobce panelů )

- ruční přímočará pila

- elektrické nůžky na plech

Po řezání panelů doporučujeme ihned panel zamést od ocelových špon, které při řezání vznikají a mohou vážně poškodit povrch panelu.

V žádném případě není dovoleno používat zařízení, které při řezání nadměrně ohřívají plechy panelu. Mezi tato patří zejména tzv. úhlová bruska.

5.1.4. Montáž panelů

Před montáží je doporučeno aplikovat na nosnou konstrukci podkladní PE pásku o rozměrech např. 4 × 20 mm. Viz obr.  5.52

Obr. 5.52

Maximální rozteče podpor (nosné konstrukce) na které panely kotvíme je dána tabulkou maximálních roztečí vodorovných a svislých paždíků viz. kapitola…

Při vodorovném kladení panelů dbáme vždy na správnou pozici zámků (viz. obr. 5.53), tak aby byl umožněn odtok vody z fasády a nedocházelo k zatékání.

Obr. 5.53

Při sražení panelů k sobě dbáme na řádné zaklapnutí zámků – mezi izolačním jádrem panelů nesmí zůstat vzduchová mezera (viz. obr. 5.54). Maximální velikost viditelné spáry mezi panely

u sendvičových panelů P-SYSTEMS WS je 9 mm.

Obr. 5.54

5.1.5. Zvedání panelů – svislé kladení

Zvedání stěnových panelů provádíme pomocí mechanického držáku (viz. obrázek 5.55), jehož parametry odpovídají hmotnosti a tloušťce panelů. Otvory pro závlačky vrtáme do míst, které je později možné schovat klempířskými nebo lemovacími prvky. Závlačky musí být před započetím zvedání zajištěny.

Obr. 5.55

5.1.6. Zvedání panelů stěnových:

Pro montáž stěnových panelů lze využít i vakuové zvedáky VIAVAC CB a VIAVAC GB

5.1.7. Zvedání panelů – vodorovné kladení:

Pro vodorovná kladení doporučujeme speciální záklapné zvedáky. Zapůjčení je možné u výrobce.

5.1.8. Zvedání panelů - vodorovné kladení:

Zvedání stěnových panelů provádíme pomocí mechanických držáků (viz. obrázek 5.56.), jejichž parametry odpovídají hmotnosti a tloušťce panelů. Otvory pro závlačky vrtáme skrz zámky panelů, tak aby po přiložení dalšího panelu zůstaly skryty.  Závlačky musí být před započetím zvedání zajištěny.

Obr 5.56

5.1.9. Šroubování panelů

Ke šroubování doporučujeme použít šrouby min tl. 5,5 mm se závitem pod hlavou z nerezové oceli s podložkou s přilepeným eleastomerem min o průměru 16 mm. Samozřejmě lze použít i levnější varianta šroubů z pozinkované oceli. Tady je třeba zvážit hlediska trvanlivosti a prostředí, pro které jsou použity.

Před přišroubováním panelů je nutno v místě šroubů odstranit ochrannou folií.

Délky šroubů, množství a použití popsány v kapitole 6 – kotevní prvky

Rozmístění a množství šroubů kotvících panel je popsáno v samostatné kapitole 6 – kotevní prvky. Vždy ale platí zásada umístění šroubů 125 mm od spojů (zámků panelu) dle obr. 5.57.

Obr. 5.57

Dotažení šroubů provádíme citlivě tak, aby byla podložka dostatečně přitažena k povrchu panelů a nedocházelo k netěsnostem, zároveň nesmíme dotáhnout šroub tak, aby došlo k deformaci podložky (případně jejího těsnění) a následné deformaci povrchu panelu viz. obr. 5.58.

Obr. 5.58

5.1.10. Těsnění panelů

V případě nutnosti utěsnit podélné spoje panelů proti vlhkosti použijeme silikonový nebo butylový tmel (viz obr. 5.59).

Obr. 5.59

V případě že nejsou panely opatřeny tepelně-izolačním těsněním je nutné spáru vypěnit viz obr. 5.510.

Obr. 5.510

5.1.11.  Důležité upozornění

- po rozbalení balíku je nutné ochránit okraje panelů před vzdušnou vlhkostí, např. zakrytím plachtou

- po montáži panelu nutno zakrýt kraje panelu, které jsou vystaveny působení deště, např. nejlépe klempířským prvkem a nebo provizorním přelepením fólií