5.2.  Montážní návod pro střešní panely

5.2.1. Nosná konstrukce + kotvení

Střešní panely P-SYSTEMS PR i WR kotvíme k nosné konstrukci ocelovými nebo nerezovými šrouby přes kaloty. Množství šroubů, které je nutno použít pro uchycení je stanoveno v oddíle 6. kotevní prvky.

Nosná konstrukce může být ocelová, dřevěná, nebo betonová se zvláštní úpravou.

Před montáží je důležité nejprve zjistit rovinnost konstrukce - podpor. V případě že velikost odchylky je větší než max. povolená dle obrázku 5.1 nelze panely na konstrukci namontovat a konstrukci je třeba vyrovnat.

Obr. 5.1

Dmax. = L/300

Minimální šířka podpory je stanovena na 60 mm.

5.2.2. Folie

Panely P-SYSTEMS PR i WR mají standardně ochrannou přepravní folii z  obou stran panelu. Folii z interiérové strany strhneme ještě před osazením panelů na střechu.

V případě že jsou panely skladovány déle jak 60 dnů, je třeba folii z panelů po uplynutí této doby odstranit.

5.2.3. Řezání panelů

Panely řežeme jen dovolenými zařízeními, mezi které patří :

- Ruční kotoučová pila s SD kotoučem

- ruční kotoučová pila se speciálním sekacím kotoučem

( informace u výrobce panelů )

- ruční přímočará pila

- elektrické nůžky na plech

Po řezání panelů doporučujeme ihned panel zamést od ocelových špon, které při řezání vznikají a mohou vážně poškodit povrch panelu.

V žádném případě není dovoleno používat zařízení, které při řezání nadměrně ohřívají plechy panelu. Mezi tato patří zejména tzv. úhlová bruska.

5.2.4. Montáž panelů

Před montáží doporučujeme aplikovat na nosnou konstrukci podkladní PE pásku o rozměrech např. 4 × 20 mm. viz obr.  5.2

Obr. 5.2

Maximální rozteče podpor (nosné konstrukce) na které panely kotvíme je dána tabulkou maximálních roztečí vaznic viz. kapitola II.

Při sražení panelů k sobě dbáme na řádné zaklapnutí zámků – mezi izolačním jádrem panelů nesmí zůstat vzduchová mezera viz. obr. 5.3.

Obr. 5.3

5.2.5. Šroubování panelů

Ke šroubování doporučujeme použít šrouby min tl. 5,5 mm se závitem pod hlavou z nerezové oceli s podložkou s přilepeným eleastomerem min o průměru 16-19 mm s kalotou. Samozřejmě je použít i levnější varianta šroubů z pozinkované oceli. Tady je třeba zvážit hlediska trvanlivosti a prostředí, pro které jsou použity.

Před přišroubováním panelů je nutno v místě šroubů odstranit ochrannou folií.

Rozmístění a množství šroubů kotvících panel je popsáno v samostatné kapitole 6 – kotevní prvky.

Pro šrouby spojující jednotlivé panely k sobě platí: jejich max. vzdálenost nesmí být větší než 300 mm (viz obr. 5.4).

Obr. 5.4

Dotažení šroubů provádíme citlivě tak, aby byla podložka dostatečně přitažena k povrchu panelů a nedocházelo k netěsnostem, zároveň nesmíme dotáhnout šroub tak, aby došlo k deformaci podložky (případně jejího těsnění) a následné deformaci povrchu panelu (viz. obr. 5.5.)

Obr. 5.5

5.2.6. Těsnění panelů

Podélné spoje panelů těsníme proti vlhkosti pomocí silikonového nebo butylového tmelu (viz obr. 5.6). Pro dokonalé dotěsnění použijeme navíc PE pásku nalepenou do překládací vlny panelů.(viz obr. 5.7).

Obr. 5.6                                     Obr. 5.6                                               Obr. 5.7

V případě že, nejsou panely opatřeny tepelně-izolačním těsněním, je nutné spáru vypěnit. (obr. 5.8)

Obr. 5.8

5.2.7. Úprava panelů před montáží

Před montáží střešního panelu je nutno jej seříznout cca o 60 mm (viz obr. 5.9), tím nám vznikne okapnice.

Obr. 5.9

Otevřenou plochu (viditelné části izolace) zakrýt dle obr. 5.10.

Obr. 5.10

5.1.11.  Důležité upozornění

- po rozbalení balíku je nutné ochránit okraje panelů před vzdušnou vlhkostí, např. zakrytím plachtou

- po montáži panelu nutno zakrýt kraje panelu, které jsou vystaveny působení deště, např. nejlépe klempířským prvkem a nebo provizorním přelepením fólií